ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ «ГРАНИТ-5 »

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация должна быть включена круглосуточно!

Каждый день лицо ответственное за пожарную  безопасность назначенное приказом руководителя объекта проверяет визуально на  исправность пожарную сигнализацию.

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

- Проверить помещения на предмет очага возгорания.

- Если обнаружено возгорание, то вызвать пожарную охрану по телефону 01 и приступить к эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами.

- Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей, (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью  спецключа кнопку необходимо отжать). Если Вы нашли дымовой извещатель, на котором красный индикатор светится ровным светом, необходимо его запомнить и передать информацию о нём в обслуживающую организацию.

- Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на приборе «Гранит-5» произвести перевзятие шлейфов сигнализации:

  - разблокировать кнопки (если они заблокированы) управления шлейфами сигнализации – для чего нажать и удерживать несколько секунд кнопку «блокировка» до тех пор пока не погаснет красный индикатор над кнопкой;

  - нажать кнопку сработавшего шлейфа сигнализации, индикатор ШС при этом погаснет, после чего снова нажать кнопку ШС, при этом индикатор ШС должен загореть зеленым цветом;

  - заблокировать кнопки управления шлейфами сигнализации – для чего нажать и удерживать несколько секунд кнопку «блокировка» до тех пор, пока не загорит красный индикатор над кнопкой.

В случае если не удается взять ШС под охрану -

вызвать дежурного техника по тел.:

Состояние индикаторов ШС

Режим «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» – индикаторы ШС горят зеленым.

Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» (обрыв или замыкание ШС) – индикатор ШС мигает красным – зеленым.

Режим «ВНИМАНИЕ» – индикатор ШС мигает красным.

Режим «ПОЖАР» – индикатор ШС горит красным.

Шлейфы пожарной сигнализации

1 ШС- Пожарная сигнализация 2 этаж  левая сторона

2 ШС- Пожарная сигнализация 2 этаж правая сторона

3 ШС- 1 этаж - диспетчерская + автосервис