ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация должна быть включена круглосуточно!

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

- Проверить помещения на предмет очага возгорания.

- Если обнаружено возгорание, то вызвать пожарную охрану по телефону 01 и приступить к эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами.

- Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью  спецключа кнопку необходимо отжать).

- Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на приборе «Гранит-3» произвести перевзятие шлейфов сигнализации:

  - разблокировать кнопки (если они заблокированы) управления шлейфами сигнализации – для чего нажать и удерживать несколько секунд кнопку «блокировка» до тех пор пока не погаснет красный индикатор над кнопкой;

  - нажать кнопку сработавшего шлейфа сигнализации, индикатор ШС при этом погаснет, после чего снова нажать кнопку ШС, при этом индикатор ШС должен загореть зеленым цветом;

  - заблокировать кнопки управления шлейфами сигнализации – для чего нажать и удерживать несколько секунд кнопку «блокировка» до тех пор, пока не загорит красный индикатор над кнопкой.

В случае если не удается взять ШС под охрану вызвать дежурного техника: тел. 369-21-81, 369-22-94, 341-85-72, 8-903-085-31-71.

Состояние индикаторов ШС

Режим «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» – индикаторы ШС горят зеленым.

Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» (обрыв или замыкание ШС) – индикатор ШС мигает красным – зеленым.

Режим «ВНИМАНИЕ» – индикатор ШС мигает красным.

Режим «ПОЖАР» – индикатор ШС горит красным.

Шлейфы пожарной сигнализации

1-